Коммерческое предложение

на автомобиль IVECO DAILY 50C15 DH

Кабина полувыдвинутого типа трехместная (водитель + 6 пассажиров). Изогнутое ветровое стекло из ламинированного армированного склеенного атермичного и тонированного материала. Двери кабины с атермичными тонированными стеклами и ручными стеклоподъемниками. Пол кабины из синтетического материала. Сидение водителя с регулировкой в 3-х направлениях.. Сидения с тканевой обивкой, ремнем безопасности и подголовником. Наружные зеркала заднего вида с увеличенным углом обзора и встроенными указателями поворота. Регулировка направления света фар из кабины в зависимости от нагрузки. Ручка переключения коробки передач на приборной панели. Разъем для подключения внешнего диагностического устройства (E.A.SY). Ручной выключатель массы, крышка топливного бака с замком, универсальный ключ. Выхлопная система с катализатором отработанных газов и глушителем расположена вдоль корпуса с правой стороны. Обрез выхлопной трубы не выходит за пределы габаритов кузова..

| Завод изготовитель: | IVECO | S.p.A.(г. Суззара, Италия) |
| --- | --- | --- |
| Колесная формула |  |  |  |  | 4х2 |
| Колесная база (A) |  |  |  |  | 4350 мм |
| Число мест для сидения |  |  |  |  | 6+1 |

Веса и нагрузки (кг)

Полная масса автомобиля (GVW)	5200/3500

Грузоподъемность шасси	2980

Двигатель  Марка, тип	IVECO F1C рядный 4-цилиндровый дизель 16-клапанный, 4-х тактный с непосредственным впрыском, турбонадув с промежуточным охлаждением. Узел впрыска Common Rail 2-го поколения. Охлаждение водяное, вентилятор c электромагнитной муфтой. Моноблок чугунный, головка блока алюминиевая. Расположение переднее продольное.

Макс. мощность двигателя при 3000-3500 об/мин.		146 л.с.

Макс.крут.мом. в диап.1800–2600 об/мин		350 Нм

«Зелёная зона»			1500-2700 об/мин

Рабочий объем двигателя		2998 см3

Экологический стандарт по выхлопу ЕС		EURO 4

Удельный расход топлива при макс.крут.моменте 		207г/кВт·час

Сцепление Однодисковое, сухое, натяжного действия. Привод гидравлический. Внешний диаметр: 11” (280 мм).

Коробка передач – Iveco ZF 6S400

Ручная, синхронизированная, количество скоростей 6+1, макс. передаточное отношение 6,85 (1-я передача — 6,85, 6-я передача — 1,0).

Передняя – поворотная. Задняя – Несущая, с одноступенчатой передачей. Штатное передаточное число моста: 4,18..

Рама Лонжероны стальные швеллерного профиля, соединенные трубчатыми приклепанными поперечинами. Размеры лонжеронов: ширина 70 мм, высота 182 мм, толщина 4 мм.

Подвеска Передняя – независимая торсионная, cо стабилизатором, гидравлическими телескопическими амортизаторами. Задняя - с параболическими рессорами и подушками c ограничением колебания, стабилизатором, гидравлическими телескопическими амортизаторами.

Рулевое управление С   гидравлическим усилителем. Диаметр рулевого колеса 420 мм. Рулевой вал из 3-х частей, соединенных карданными шарнирами. Блокировка руля.

Тормозная система Система ABS и EBD, распознование нагрузки в фургоне, система помощи при трогании на подьеме. Тормоза основные и вспомогательные. Гидравлический привод, вакуумный усилитель, диагональный контур. Контрольная лампа износа передних и задних тормозных колодок. Рабочий тормоз одновременно является вспомогательным. Стояночный тормоз с механическим приводом.

Электросистема Напряжение: 12 В. Аккумуляторная батарея: 12В (110 Ач). Усиленный генератор переменного тока 110А/14В, 1,68 кВт. Стартер 2,3 кВт.

Оборудование: Топливный бак 70 л. 2 противооткатных башмака. Иммобилайзер c включением на ключе зажигания. Отопитель на основе теплообменника, использующего температуру воды.

Колеса и шины Шины (всего 7): 225/75 R 16. Диски 6jk

Техническое обслуживание

Первое техническое обслуживание через 20 000 км

Спецификация предлагаемого фургона.

| 2. Кузов-фургон рефрижератор (КФГ) |
| --- |
| Параметр/элемент КФГ | Характеристики |
| Габаритные размеры, мм | 4350х2200х2200 |
| Назначение | Изотермический из монолитных сендвич-панелей |
| Утеплитель | пенополиуретан - BÜFA-Polyurethane GmbH /Germany/ |
| Коэффициент теплопроводности | 0,39Вт/м², плотностью 70 кг/м3 |
| Степень изотермичности | Высокая изотермичность: Толщина панели платформы – 97 мм; боковые стены – 80 мм; передняя стенка и крыша – 80 мм, двери – 80 мм |
| Наружная облицовка | Плакированный металл |
| Внутренняя облицовка | Плакированный металл |
| Пол - наружное покрытие - утеплитель - внутреннее покрытие -отбортовка внутренняя | (Вкладная сэндвич – панель с поперечными ребрами жесткости из брусков фанеры) Фанера ФСФ ламинированная Пенополиуретан Транспортная фанера с сетчатым покрытием По периметру пола уголок стальной высотой 175 мм. |
| Передняя стенка: - наружное покрытие - утеплитель - внутреннее покрытие -усилители | Плакированный металл сэндвич панель: пенополиуретан Плакированный металл Для монтажа холодильной установки |
| Крыша: - наружное покрытие - утеплитель - внутреннее покрытие | Плакированный металл сэндвич панель: пенополиуретан. Плакированный металл |
| Боковые стенки: - наружное покрытие - утеплитель - внутреннее покрытие | Плакированный металл сэндвич панели: пенополиуретан, Плакированный металл |
| Обвязка кузова - наружная - внутренняя | Оцинкованная сталь + синтетическая эмаль Procoat белая |
| Задняя рамка | Оцинкованная сталь, покрытая синтетической эмалью Procoat |
| Фурнитура | Оцинкованная: -4 петли -2-е запорные штанги (с литыми запорными кулаками) -фиксация круглых ручек штанг с защитной крышкой |
| Оборудование фургона | -на боковых стенках защита от удара двери оцинкованная -фиксаторы дверей в открытом положении -между продольными балками оцинкованная лестница -ручка – поручень правой стороны -пластиковые брызговики -кронштейны крепления брызговиков -боковая противоподкатная защита |
| Холодильно отопительная установка ZANOTTI ZERO 38 S Цена 5200 евро |  |

3. организация отопительной системы  по  фургону.

Отопительное обогревательное

оборудование

на 5 квт (Ebershpeher ) с разводкой  по фургону

в коробах (верхнее расположение)  							99 000 рублей.

Рисунок 1. Расположение коробов в фургоне                       рисунок 2. Расположение отопителя под фургоном.

итого:

-Стоимость Базового шасси с УС – 1 620 000 р. (в наличии)

-стоимость фургона в комплектации указанной выше 289 000 р , срок  месяц.

- ХОУ    5200 евро (По курсу ЦБ на день оплаты)

- отопительная система   99 000 р

# Text boxes

Ос