2.5 CRDi (Euro4) 6 Speed Manual RWD Ultra Long

| Технические характеристики Модель Hyundai Porter II Кабина Длина Std Ширина Wide Размеры Длина (мм) 6150 Ширина (мм) 1740 Высота кабины (мм) 1970 Колёсная база (мм) 3600 Клиренс (мм) 150 Свес Спереди (мм) 1185 Сзади (мм) 1275 Снаряженная масса автомобиля (кг.) 1620 Максимальная разрешенная масса (кг.) 2610 Двигатель Модель D4CB Объём (см. куб) 2497 Мощность (л.с.) 130 Макс. крутящий момент (кг*м) 26 Разгон (0-100 км/ч)(сек.) 18,8 Торм. Путь (100км/ч-0)(м.) 47,9 КПП МКПП / АКПП 6/5 Расход топлива (л./100 км.) Город 12,1 Трасса 8,3 Смешанный цикл 9,7 Выброс СО2 (г./ 100 км) 250 Объем топливного бака (л.) 65 Минимальный радиус поворота, м 5,7 Подвеска Передняя - Торсион; задняя - рессорная Тормозные механизмы Спереди – дисковые Сзади - барабанные Шины Спереди 195/70R15C Сзади 145R13C *(Данные по ПТС могут отличаться от описания) | Комплектация шасси Запасное колесо 2 шт. Гидроусилитель руля Усилитель сцепления Регулятор тормозных сил МКПП 6 ступеней Стояночный тормоз Усиленная задняя подвеска Отопитель салона Солнцезащитные козырьки Тканевая отделка потолка Сиденья ткань Кондиционер Кабины Покрытие пола кабины – ворс. Регулятор режима скорости работы стеклоочистителя Отсек под мелочь 2-х точечный ремень безопасности пассажира 3-х точечный ремень безопасности водителя Брызговики Задняя двухскатная резина Бортовой с тентом 2012 г.в. Кузов бортовой, внутри обшит транспортной фанерой – 4,08*1,61*0,3 Стоимость – 1 079 000 руб. в наличии |
| --- | --- |