KIA BONGO 3 4WD Double Cab

KIA BONGO 3 4WD Double Cab (2012 год)

KIA BONGO 3 4WD с двойной кабиной (2012 год)

Технические характеристики:

Размер бортовой платформы наружний:

длина - 2 285 мм

ширина - 1 720 мм

высота - 405 мм

Размер бортовой платформы внутренний:

длина – 1 195 мм

ширина - 1 630 мм

высота - 355 мм

Объем кузова:

наружний - 1,60 м3

внутренний - от 1,27 м3

Описание бортовой платформы автомобиля KIA BONGO 4х4 III:

Основание бортовой платформы выполнено из поперечных балок соединенных сваркой с полом кузова в единую несущую конструкцию. Крепление к раме грузовика выполняется посредством болтового соединения. Передний борт состоит из сплошной части высотой 355 мм и дуги безопасности, защищающей кабину от повреждения грузом. Для удобства ремонта передний борт закреплен на болтах. Боковые и задний борта откидные из стального проката, несъемные, высота 355 мм, имеют крюки для крепления груза. Для защиты от повреждений при погрузке верхняя часть борта имеет резиновый отбойник. Бортовая платформа покрашена в цвет кабины автомобиля.

Технические характеристики модели KIA BONGO III 4WD EURO-5:

Кабина:

Длина - DOUBLE CAB

Ширина - WIDE

5+1 посадочных места, с ремнями безопасности

Размеры:

Длина - 4 740 мм

Ширина - 1 740 мм

Высота - 1 970 мм

Колесная формула - 4х4 полноприводная с передним подключаемым мостом и понижающей передачей

Колесная база - 2 615 мм

Колея передних колес -1 490 мм

Колея задних колес - 1 490 мм

Клиренс - 205 мм

Свес спереди - 1 200 мм

Свес сзади - 1 305 мм

Снаряженная масса автомобиля - * *** кг

Грузоподъемность автомобиля – 1 190 кг

Максимальная разрешенная масса для автомобиля по ПТС - * *** кг

Минимальный радиус разворота - 5,2 м

Объем топливного бака - 60 л

Двигатель:

Тип - дизельный с турбонагнетателем

Модель - D4 EURO-5 (В ПТС Возможно указание мощности 126 (133) л.с. ЕВРО-4)

4-х цилиндровый, рядный, 16 клапанный, с верхним расположением клапанов

Непосредственный впрыск с электронным управлением

Объем - 2,476 л

Мощность максимальная - 133 л. с. при 3 800 об/мин

Максимальный крутящий момент - 25,5 кг*м при 2 000 об/мин

Трансмиссия:

Механическая, 6 передач в перед 1 назад, подключаемый полный привод и понижающий ряд.

Сцепление - гидравлическое управление, диафрагменная пружина, одиночное сухое, с демпфером

Тормоза:

Основная тормозная система - дисковая вентилируемая на передней оси, барабанная на задней оси с гидравлическим управлением и вакуумным сервоусилителем, двух контурная

Стояночная тормозная система - механическая, разжим колодок заднего моста

Электрооборудование:

12-х вольтовое, с минусом по кузову автомобиля

Подвеска:

Передняя - независимая торсионная на поперечных рычагах с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя - зависимая рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Шины:

Передние - 195R15C-6PR

Задние - 195R15C-6PR

Комплектация автомобиля:

Кондиционер

Передние элекстростеклоподъемники

Запасное колесо

Гидроусилитель рулевого управления

Регулятор тормозных сил

Покрытие пола

Отопитель салона

Аудиоподготовка с антенной

Магнитола

Тахометр

Подогрев топливного фильтра

Кондиционер

Центральный замок дверей

Передние противотуманные фары

Электропривод зеркал

Подогрев зеркал.

Стоимость автомобиля -  с НДС 18 %

Исп. Болоцкий А.А.

Тел. 8-495-737-97-21