KIA Bongo III 2013 год.

Новый автомобиль с завода Ю. Кореи

Мотор с механическим ТНВД, обычными форсунками, ГРМ цепной. 

Грузовик в наличии в Москве

Фургон промтоварный (изотермический) из сендвич-панелей 30мм, 3080х1650х1750мм внутр.

Без Спойлера

Колесная база, мм 2415

Длинна, мм 5120

Ширина, мм 1740

Высота, мм 2105

Колея передняя, мм 1490

Колея задняя, мм 1490

Снаряженная масса, кг 1669

Емкость топливного бака, л 60

Расположение спереди, продольно

Расположение и количество цилиндров 4, в ряд

Рабочий объем, см3 2700

Количество клапанов 2 OHC

Тип дизельный с ТНВД

Диаметр цилиндра, мм 97,1

Ход поршня, мм 98,0

Степень сжатия 17,0

Максимальная мощность, л.с./об/мин 80/3200

Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин 192/2000
Коробка передач 5 механическая

Тип рулевого усилителя гидроусилитель

Подвеска передняя двойные поперечные рычаги, торсионная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Подвеска задняя рессорная

Тормоза передние дисковые вентилируемые

Тормоза задние барабанные

Кондиционер
Обшивка сидений – искусственная кожа
Электростеклоподъемники
Противотуманные фары
ЗИП - домкрат, ключи
Два запасных колеса

"B" категория в ПТС

Утилизационный сбор уплачен.

Стоимость – 885 000 р.

Дополнительно (при желании):

– Ящик защиты АКБ  – 4,900 р.

-Защита Стоп-сигналов – 3,900,

-Дефлекторы на окна – 1,950 р.

-Сигнализация – 16.900 р.

Болоцкий Алексей

тел.: (495) 737-97-21

тел. моб.: (916) 611-39-91

email: saleporter@mail.ru