Бетоносмеситель на шасси IVECO TRAKKER AD410T41

Колесная формула			:	8х4

- Колесная база, мм	4250+1390

- Допустимая масса GVW (конструктивно), кг	41 000 (48 000)

- Допустимая масса автопоезда GCW, кг	85 000

- Допустимая нагрузка на переднюю ось 1 и 2, кг	8 000 + 8 000*

- Допустимая нагрузка на заднюю тележку, кг	26 000* (13 000 + 13 000)

- Максимальная грузоподъемность, кг	28 000

*-ограничено несущей способностью шин

Кабина			:	AD TRAKKER

- стальная над двигателем

- 2х местная, без спального места

Двигатель			:	CURSOR 13 / Eвро 5 / 410  л.с.

- Дизельный 6-ти цилиндровый рядный, оснащенный системой турбонаддува с клапаном сброса избыточного давления выхлопных газов на входе в турбину и промежуточным охладителем подаваемого в цилиндры воздуха. Впрыск топлива в цилиндры осуществляется посредством индивидуальных для каждого цилиндра «насос-форсунок» и электронной системы подачи топлива (EDC)

- Рабочий объем двигателя		-	12880 см3

- Количество клапанов		-	24

- Содержание токсичных веществ в отработавших газах соответствует нормам EURO 5

| Модель двигателя * | Топливо | Экологический класс | Расход AdBlue | Мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F3B / Cursor 13 | Дизельное | Четвёртый(Евро-5) | 6% от расхода топлива | 410 лс |

| Маскимальная можность, кВт / лс | 301 / 410 |
| --- | --- |
| При оборотах в минуту | 1515 - 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1900 |
| При оборотах в минуту | 1000 - 1515 |

Сцепление

- Сухое однодисковое, нажимного типа с диафрагменными пружинами.

- Cервопривод. Автоматическая регулировка. Наружный диаметр 17”

Коробка передач			:	ZF 16S 2220 OD

- Механическая, синхронизованная с сервоприводом

- Число ступеней 16+2

Подвеска

- Передняя			:	рессорная со стабилизатором и телескопическими амортизаторами

гидравлического типа

- Задняя			:	рессорная со стабилизатором

Колеса/шины

- Шины				:	385/65-315R22.5

- Ошиновка			:	односкатная на передней оси, двухскатная на задних осях

Рулевое управление

- Гидравлический усилитель

- Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету

Тормозная система

- Двухконтурная пневматическая

- ABS+EBL(REAR)

- Декомпрессионный моторный тормоз Iveco Turbo Brake

- Электронная система контроля тормозногоусилия  тягач+полуприцеп (EBL)

- Тормозные механизмы, тип	:	для всех осей	- барабанные

- Осушитель воздуха пневмосистемы с подогревом

Электросистема

- Напряжение			:	24 В

- Аккумуляторная батарея	:	2x12В (190 Ач)

- Генератор			:	28 В-90 А

- Стартер			:	5 кВт

Комплектация:

Антипылевый фильтр

Вертикальный воздушный фильтр

Брызговики "Iveco"

Топливный бак 300л.

Свес сзади 1225мм.

Генератор 90 A 24V

Ограничитель скорости 90 км/ч

Механ.КПП 16S 2220 TO

Сиденье с подголовником

Датчик непристегнутого ремня

Выключатель массы ручной

Механическая подвеска кабины

Ручной подъем кабины

Спидометр (км/ч м/ч)

Тахограф цифровой

Зеркала заднего вида по директиве 2003/97/CE

Задний стабилизатор

Шильдики воздушных ресиверов

Предохранительный клапан ручного тормоза

Передний стабилизатор

ABS (Anti-lock Bracking System)

Блокировка межколесного дифф.

Стальной передний бампер

Ремни безопасности

Электростеклоподъемники

Пас.сиденье регулир. в 2-х напр. (ткань)

Тканевый салон

Электросигнал

Аудиоподготовка (антенна, без гнезда для магнитолы и без колонок)

Колесные диски стальные

Круиз контроль

Обтекатель под передним бампером

Отопитель салона

Затемненные стекла

Набор инструментов

Бак для мочевины 55л.

Стальной ресивер

Зеркала вынесенные на 240мм (под п/прицеп шир.2600мм.)

Отделение для вещей в задней стенке

Рама окрашена в серый цвет (RAL 7021)

Воздушный компрессор 352куб.см. (1 цилиндр.)

Ящик для акб горизонтальный на раме

ЕВРО 5

Бардюрное зеркало

Низкая кабина AD

Ограничитель оборотов двиг. 1900 об/мин

Бак для мочевины обогреваемый

Модуль расширения

Выхлоп вверх (+глушитель)

Сменная кассета вертикального фильтра

PTO ZF NH/4C POMP P

Передаточное число 5.56

Задняя поперечена рамы под букс.устр. 20т.

Субаркт. Зимний Пакет до -30

Шумоизоляция кабины 80 Дб

Боковые Электрозеркала с обогревом

Допустимые нагрузки по осям 9000-9000-26000 кг.

Подготовка для подключ. PTO

Пакет курильщика

Пневмо вод.сиденье с подогревом

Отопитель кабины и мотоотсека

АКБ 220 А/ч

Разъем для подзарядки АКБ

Полуэллиптические задние рессоры

Шины 385/65-315R22.5

7 PIN электро разъем

Внешний солнцезащитный козырек

Защитные решетки на фарах

Подготовка под Прицеп (Электро – Пневмо)

Противооткатные башмаки (2шт.)

Защита радиатора

Задний бампер

Передняя усиленная подвеска

Фильтр грубой очистки с подогревом

Цвет

Оранжевый

Техническая характеристика10 ДА:

1 Полезный объем смесительного барабана, м3 10

2 Частота вращ. смесит. барабана об/мин 14

3 Высота загрузки, мм ----

4 Вместительность бака для воды, л 1000

5 Тип привода смесителя — автономный двигатель «DEUTZ»

6 Планетарный трехступенчатый редуктор «ZF» (пр-ва Германия)

7 Тип гидропривода смесительного барабана ГСТ 112

8 Модель теплообменника AKG (пр-ва Германия)

9 Емкость гидробака, л. 13

10 Масса технологического оборудования, кг 5500

.

Стоимость - 134 375 Евро. Оплата по курсу ЦБ.

Автомобиль – готов к отгрузе.

Болоцкий Алексей

Старший менеджер по продажам

тел. моб.: (916) 611-39-91