КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на поставку автомбиля фургона ( автомобиль лаборатория)

Полной массой не более 12000 кг. ( не попадающая под действие системы Платон)

Наименование Продукции – Транспортное средство с характеристиками, ценой и в количестве согласно приведенного ниже описания:

- На фото представлено  шасси и надстройка  похожего заказа заказа .

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ШАССИ «IVECO-AMT EuroCargo MLL150E28WS» (4х4)

Колесная формула		4х4

- Колесная база, мм	4150

- Допустимая масса GVW, кг	12 000

- Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг                                                      5700

- Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг                                                           10500

- Допустимая масса автопоезда,кг	26 000

Кабина	 MLL

- 3-х местная с одним спальным местом.

- Сиденье водителя с электроподогревом, на пневмоподвеске регулируемое, с подголовником

- Cиденье пассажиров не регулируемое, с ремнями безопасности

Шины

- Односкатная ошиновка KAMA-430

Двигатель 		TECTOR 6 / Eвро 5 / 279  л.с.

- Дизельный 6-ти цилиндровый рядный, оснащенный системой турбонаддува

- Рабочий объем двигателя		 -             5880 см3

- Количество клапанов		 	 -             24

- Максимальная мощность двигателя	-	 279 л.с.  при – 2050 - 2700 об/мин.

- Максимальный крутящий момент	-	950 Нм  в диапазоне  1200 – 2100 об/мин.

- Содержание токсичных веществ в отработавших газах соответствует нормам EURO 5

Сцепление

- Сухое однодисковое, нажимного типа с диафрагменными пружинами.

Коробка передач	ZF 6S1000TO

- Механическая

- Число ступеней 6

Подвеска

- Передняя:	параболическая рессора и телескопические амортизаторы гидравлического типа, стабилизатор поперечной устойчивости переднего моста.

- Задняя:	параболическая рессора, стабилизатор поперечной устойчивости.

Рулевое управление

- Гидравлический усилитель

- Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету

Тормозная система

- Двухконтурная пневматическая

- ABS+ASR

Электросистема

- Напряжение		:	24 В

- Аккумуляторная батарея	:	2x12В (143 Ач)

- Генератор		:	28 В-90 А

Топливный бак

- 180 л

Оборудование, поставляемое в составе автомобиля

Моторный тормоз (выхлоп)

Электростеклоподъемники

Выхлоп по центру

Передний противоподкатный брус

Колесные диски стальные

Отопитель салона

Датчик непристегнутого ремня

Набор инструментов

Радиоподготовка

Тканевый салон

Передаточное число 6,95

Ограничитель скорости 90 км/ч

Сдвоенное тканевое пасс.сиденье

Ручной подъем кабины

Тахограф цифровой, откалиброван

Бак для мочевины 25л.

Стальной передний бампер

Защита радиатора

Ремни безопасности

Внешний солнцезащитный козырек

ABS + ASR

Запасное колесо

Знак аварийной остановки

Фильтр грубой очистки с подогревом

Круиз контроль

Боковые Электрозеркала с обогревом

Эл. подогрев впускного коллектора

АКБ 143 А/ч

Генератор 90 A 28V

Воздушный компрессор 225куб.см.

Конвертер 24/12V-10,5A

Противотуманные фары

Сиденье с подголовником

Антипылевый фильтр

Автономный отопитель кабины

Иммобилайзер

Спидометр (км/ч)

Центральный замок с дистанционным управлением

Бак для мочевины обогреваемый

Воздушный фильтр за кабиной

Доп.разъем для подкл.PC

Огнетушитель

| Описание фургона "Передвижная мастерская" для шасси IVECO Cargo MLL150E28WS (комплектация С-1 «Базовая») |
| --- |
| Наименование | Описание |
| Шасси |
| Базовое шасси, комплектация | IVECO Cargo MLL150E28WS Указанное шасси предоставляется Покупателем (давальческое) |
| Доработки шасси, осуществляемые Продавцом | Отсутствуют |
| Фургон |
| Наименование | Описание |
| Назначение фургона | Для транспортировки и использования оборудования ремонтными бригадами в местах аварий и проведения профилактических ремонтов в условиях умеренного климата при температуре окружающей среды от -45°С до +40°С |
| Цветографическая схема | Отсутствует |
| Габаритные размеры фургона (без надрамника) | 5500х2500хвнутренняя высота фургона 2200 мм |
| Технология производства / форма фургона | Из сэндвич-панелей / прямоугольная с плоской крышей |
| Метод изготовления сэндвич-панелей | Склейка – под давлением с использованием клеев Henkel Adhesive Technologies в подогреваемом механическом прессе с силой давления 200 КПа. Нанесение клея на склеиваемые материалы – автоматизированное. Раскройка панелей (обработка торцов, сверление технологических отверстий, вырезание проемов и люков) – роботом с погрешностью обработки не более 0,00005/1 м. Все работы выполняются на оборудовании европейского производства. Несущими элементами являются сэндвич-панели |
| Утеплитель | Экструдированный пенополистирол RAVATHERM™ XPS (пр-во – РФ). Толщина утеплителя указана в графе «Состав сэндвич-панелей» |
| Внешняя обшивка (облицовка) фургона | На бортах, задней стенке (в том числе дверях) - соединенные между собой листы оцинкованной стали, соотв. ГОСТ Р 52146-2003, с полимерно-порошковым покрытием белого цвета. Толщина листа - 0,5 мм. Стыки между листами заполняются герметиком ms-полимер, соотв. ГОСТ 25621-83 |
|  | На крыше - соединенные между собой листы оцинкованной стали, соотв. ГОСТ Р 52146-2003, с полимерно-порошковым покрытием белого цвета. Толщина листа - 0,5 мм. Стыкование листов – лежачий фальц с использованием герметика ms-полимер, соотв. ГОСТ 25621-83 Белый цвет крыши позволяет значительно снизить температуру внутри фургона в солнечную погоду. * Измерения произведены на панели с утеплителем из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм, выставленной горизонтально на открытом воздухе |
|  | На полу - соединенные между собой листы оцинкованной стали, соотв. ГОСТ 19904-74. Толщина листа - 0,5 мм. Стыкование листов - лежачий фальц с использованием герметика ms-полимер, соотв. ГОСТ 25621-83. Оцинкованная сталь защищает пол от разрушающего воздействия агрессивных веществ, используемых при обработке дорог |
| Внутренняя обшивка фургона | Ударопрочный пластик с содержанием стекловолокна > 50% от собственной массы толщиной 1,4 мм белого цвета |
| Покрытие пола | В бытовом и лабораторном отсеках - транспортный линолеум (автолин) |
|  | В грузовом отсеке – рифленый алюминий |
| Состав сэндвич-панелей | Борта, крыша, двери: облицовка, фанера 4 мм, утеплитель 50 мм, фанера 9 мм, внутренняя обшивка |
|  | Фронтальная стенка: облицовка, фанера 4 мм, утеплитель 80 мм, фанера 9 мм, внутренняя обшивка |
|  | Пол: облицовка, фанера 18 мм, утеплитель 80 мм, фанера 18 мм, покрытие пола фургона |
| Обрамление наружное (обвязка) фургона | Уголок алюминиевый со скошенным под 45° углом, с анодированным покрытием. Крепление обвязки – с использованием клея (клей приготавливается и наносится в автоматическом режиме) и оцинкованных стальных и/или алюминиевых заклепок |
| Основание (надрамник) фургона | Сварная конструкция из стали 09Г2С, состоящая из двух продольных лонжеронов и поперечных швеллеров. Соединение лонжеронов и поперечных швеллеров усилено укосинами. Надрамник покрыт полимерно-порошковым составом серого цвета. Состав проходит полимеризацию при температуре не менее 180°С, обеспечивая прочное и долговечное покрытие. Перед покрытием составом сталь проходит дробеструйную обработку и химическую очистку. Крепление пола фургона к надрамнику исключает сквозные соединения (крепление производится в силовые поперечины пола). Такой способ крепления улучшает теплоизоляцию фургона |
| Крепление фургона на шасси | Осуществляется стремянками/кронштейнами (в зависимости от сказанного в руководстве для кузовостроителя) и металлическими щеками с болтовыми соединениями, предотвращающими боковое смещение фургона. Передние крепления лонжеронов фургона и лонжеронов шасси осуществлено не жестко (с помощью демпфирующих элементов). Демпфирующие элементы компенсируют воздействие крутящих моментов, возникающих в закабинной зоне рамы шасси, тем самым снижая концентрацию напряжений в несущих частях фургона |
| Обрамление внутреннее (уголки) | Уголок алюминиевый с анодированным покрытием |
| Двери в фургоне (кол-во) | Боковая одностворчатая распашная шириной 720 мм с углом открывания 180°, с фиксацией в открытом положении |
|  | Задние 1,5-створчатые распашные с углом открывания 90°, с фиксацией в открытом положении газовыми упорами (с возможностью открытия на 180°) |
| Резиновый уплотнитель дверей | Боковой – 2-лепестковый, соотв. ГОСТ 7338-90. Лепестки размещены в алюминиевом профиле, позволяющем осуществить их замену по мере изнашивания без разбора двери. Терморазрыв, установленный в алюминиевом профиле, исключает промерзание периметра двери |
|  | Задних – 2-лепестковый, соотв. ГОСТ 7338-90. Лепестки размещены в алюминиевом профиле, позволяющем осуществить их замену по мере изнашивания без разбора двери. Терморазрыв, установленный в алюминиевом профиле, исключает промерзание периметра двери |
| Облицовка дверных проемов | Бокового – анодированный алюминиевый уголок. Над проемом установлен водоотводящий козырек |
|  | Заднего – анодированный алюминиевый уголок. Над проемом установлен водоотводящий козырек |
| Фурнитура дверей | Боковой – ригельный замок, имеющий 2 индивидуально управляемых ригеля (управление ригелями с наружной стороны осуществляется ключом, с внутренней – при помощи рукояток); петли нержавеющие |
|  | Задних: На правой створке – ригельный замок, имеющий 2 индивидуально управляемых ригеля (управление ригелями с наружной стороны осуществляется ключом, с внутренней – при помощи рукояток); На левой створке – два шпингалета. Петли нержавеющие. |
| Доступ в фургон | Под боковой дверью - заниженный вход с откидной ступенью и поручнем-трансформером с полимерно-порошковым покрытием серого цвета. Материал ступени – просеченная или рифленая сталь (на усмотрение изготовителя) Под задними (задней) дверями – выдвижной трап стальной оцинкованная. Материал ступеней – просеченная или рифленая сталь (на усмотрение изготовителя). |
| Окна в фургоне: тип – количество | В алюминиевой раме с резиновым уплотнением с одинарным автомобильным стеклопакетом: на левом борту фургона – откидное (внутрь 15°) размером проема 692х513 мм – 2 шт., на правом борту фургона в двери – неоткрывающееся размером проема 566х406 мм – 1 шт. Стекла отвечают требованиям Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств (ТРБКТС), правилам ЕЭК ООН № 43 (ГОСТ 5727-88) |
| Электропроводка фургона | Внутри сэндвич-панелей прокладывается проводом ПВАМ сечением 0,75 мм (электропроводка 220/380 В, если предусмотрена предложением, прокладывается в кабель-каналах по внутренней обшивке). Под фургоном прокладывается в защитной гофре, соотв. ГОСТ 50827 - 95. Ввод в фургон – через герметичный клапан. Подключение габаритного освещения фургона производится от габаритных огней шасси через реле, таким образом исключая перегруз штатных электрических цепей автомобиля. Электропроводка фургона дополнительно защищена плавким предохранителем. Отличительная особенность проводов ПВАМ – повышенная термостойкость и усиленная прочность. Они используются в авиастроении и автомобилестроении. Кабельная арматура: защищенные разъемы, адаптеры, блоки реле и предохранителей, переходники и коммутаторы для электрических проводов – от ведущего мирового производителя компонентов для энергетики и электроники – фирмы Tyco Electronics. |
|  | Электроразводка 220В по фургону в кабель-каналах на 8,5 кВт: щит распределительный силовой ЩРС с УЗО; щит ввода под фургоном с кабелем 10 метров с вилкой 220В; штырь заземления с кабелем 10 метров; розетки 220В: в бытовом отсеке двойная розетка на передней стенке, в лабораторном отсеке над каждым столом по две двойных розетки (разнесены друг от друга) удлинитель 220В 25 метров. |
| Освещение фургона | Внутреннее (от электросети автомобиля, 24 В): накладной плафон светодиодный – 4 шт. в бытовом отсеке; накладной плафон светодиодный – 4 шт. в лабораторном отсеке; накладной плафон светодиодный – 2 шт. в грузовом отсеке; накладной плафон светодиодный – 1 шт. в нише генератора; накладной плафон светодиодный – 1 шт. в нише по правому борту. Внутреннее (от внешней сети или генератора, 220 В): накладной светильник светодиодный – 2 шт. в бытовом отсеке; накладной светильник светодиодный – 2 шт. в лабораторном отсеке; накладной светильник светодиодный – 1 шт. в грузовом отсеке. Выключатели освещения установлены у дверей в соответствующие отсеки. |
|  | Внешнее (от электросети автомобиля, 24 В): габаритные фонари светодиодные, соотв. ГОСТ 8769-75, в количестве согласно требований ТРБКТС (правило ЕЭК ООН № 48) |
| Выгородки и ниши | В грузовом отсеке: на правом борту фургона – ниша для размещения специализированного оборудования заказчика с внутренними размерами ДхГхВ 2500х800х800 мм, с расположенными в ней петлями крепления груза по полу, боковым стенками и потолку ниши |
|  | В грузовом отсеке: на левом борту фургона – ниша для размещения электростанции, с расположенной в ней выкатной платформой для обслуживания агрегата |
| Люки в фургоне | В бытовом отсеке - аварийно-вентиляционный люк с фиксатором открытого положения, с термоизоляцией, исключающей появление конденсата на внутренней поверхности люка |
|  | В грузовом отсеке: на правом борту фургона – для доступа в нишу для размещения специализированного оборудования заказчика с внутренними размерами ДхГхВ 2500х800х800 мм с амортизатором фиксации открытого положения (стальной упор, так как люк тяжелый или предложить другой вариант конструкции люка из двух частей – как двери) и внутренним замком, петли нержавеющие |
|  | В грузовом отсеке: на левом борту фургона – для доступа в нишу электростанции с амортизатором фиксации открытого положения и внутренним замком, петли нержавеющие |
| Крылья и брызговики | Стальное крыло, покрытое полимерно-порошковым составом серого цвета |
| Маркировка | Шильд «ПРОМАВТО», 2 шт. |
| Светоотражающая маркировка | В соответствии с правилами ЕЭК ООН № 48 |
| Боковое и заднее защитные устройства | Заднее штатное, роль бокового защитного устройства выполняют фальш-борта |
| Внутреннее оснащение фургона |
| Наименование | Описание | Отсек размещения | Кол-во |
| Двухъярусная спальная полка вагонного типа | Нижняя полка с рундуком, верхняя спальная полка в сложенном виде выполняет функцию спинки для нижней спальной полки (трансформируются в диван). В поднятом виде полка крепится на цепочках к потолку. Обшивка полок – кожзам серого цвета, набивка – поролон. | Бытовой | 1 шт. (2 спальных места) |
| Отопитель автономный | Webasto Airtop Evo 5500 (дизель, 24В, мощность нагрева 1,5-5 кВт/час) с разводкой тепла на бытовой и лабораторный отсеки | Бытовой | 1 шт. |
| Шкаф для одежды | Металлический каркас, обшивка стен и фасады из ЛДСП. Дверцы имеют автомобильные запоры без ключей, надежно фиксирующие их в закрытом положении, как на стоянке, так и во время движения | Бытовой | 1 шт. |
| Перегородка внутренняя со сдвижной дверью-купе | Перегородка, разделяющая фургон на бытовой и лабораторный отсеки. | - | 1 шт. |
| Кондиционер напольный Dometic Hb 2500 | Мощность, Вт: 900Вт (охлаждение) / 1100Вт (обогрев) Охлаждающая способность по ISO: 2,5 кВт/8500 Бте/ч Средняя величина потребляемого тока: 3.9 / 4.8 A Хладагент: R410a Нагревающая способность: 3 кВт Входное напряжение: 230 В Габариты (ШхВхГ)(мм): 400 x 280 x 710 Вес: 24.9 кг | Лабораторный | 1 шт. |
| Стол для проявки снимков | Металлический каркас, столешница ЛДСП, сверху настил из нержавеющего листа с закрытием кромок ЛДСП. Имеет тумбу для размещения насоса, бака, и системы водоснабжения | Лабораторный | 1 шт. |
| Навесные полки над лабораторным столом для оборудования и документации | Металлический каркас, обшивка панелями ЛДСП. Дверцы имеют автомобильные запоры без ключей, надежно фиксирующие их в закрытом положении, как на стоянке, так и во время движения | Лабораторный |  |
| Раковина со смесителем | Мойка одинарная врезная из нержавеющей стали, смеситель | Лабораторный | 1 шт. |
| Насос | Для подачи воды из бака в водонагреватель и раковину | Лабораторный | 1 шт. |
| Бак для чистой воды | Нержавеющий, емкость 80 литров | Лабораторный | 1 шт. |
| Водонагреватель накопительный | Электрический накопительный водонагреватель Garanterm, 15 литров | Лабораторный | 1 шт. |
| Люк с доступом снаружи фургона для заправки бака для воды | Имеет дверцу с двухлепестковым резиновым уплотнителем на наборном алюминиевом профиле. Люк с нержавеющим Т-образным замком. | Лабораторный | 1 шт. |
| Стол угловой рабочий | Металлический каркас, столешница ЛДСП. Имеет тумбу с выдвижными ящиками | Лабораторный | 1 шт. |
| Навесные полки над столом угловым рабочим для оборудования и документации | Металлический каркас, обшивка панелями ЛДСП. Дверцы имеют автомобильные запоры без ключей, надежно фиксирующие их в закрытом положении, как на стоянке, так и во время движения | Лабораторный |  |
| Кресло оператора | Поворотное офисное кресло с регулировкой высоты сидения, со спинкой и подлокотниками, тканевая обшивка | Лабораторный | 1 шт. |
| Переговорное устройство | Для связи кабины с фургоном | Лабораторный | 1 шт. |
| Перегородка внутренняя глухая (без двери) | Перегородка, разделяющая фургон на бытовой и лабораторный отсеки. | - | 1 шт. |
| Стеллаж для оборудования с выдвижными полками над нишей генератора | Металлический каркас, полки из просечного листа на направляющих полного выдвижения. Стеллаж снаружи закрывается роллетой | Грузовой | 1 шт. |
| Стеллаж для оборудования с выдвижными полками над нишей для размещения специализированного оборудования заказчика | Металлический каркас, полки из просечного листа на направляющих полного выдвижения. Стеллаж снаружи закрывается роллетой | Грузовой | 1 шт. |
| Генератор бензиновый ТСС SGG 7500EH | Мощность номинальная: 7,5 кВт Мощность максимальная: 8,5 кВт Напряжение: 230 В Число фаз: 1 Частота: 50 Гц Тип генератора: Синхронный Пуск: электростартер Исполнение: открытое Функция сварки: нет Расход топлива при 75% нагрузке: 2,4 л/ч Объем топливного бака: 25 л Двигатель: TSS Топливо: бензин Система охлаждения: воздушная Частота вращения двигателя: 3000 об/мин | Ниша генератора | 1 шт. |
| Сетки москитные | На открывающихся окнах |  | 2 шт. |
| Шторы | Светонепроницаемые шторы | На всех окнах | 3 шт. |
| Наружное оснащение фургона |
| Наименование | Описание | Размещение | Кол-во |
| Фальш-борта по периметру фургона | Металлический каркас, обшивка каркаса - листы оцинкованной стали, соотв. ГОСТ Р 52146-2003, с полимерно-порошковым покрытием белого цвета. В фальш-борт врезаны люки для доступа в инструментальные ящики, для заправки топливных баков и доступа к органам управления шасси. |  |  |
| Ящик инструментальный |  | В фальш-бортах | Максимально возможное количество |
| ДЗК | Держатель запасного колеса | За фургоном | 1 шт. |

Назначение транспортного средства по ПТС

Автомобиль фургон или автомобиль  лаборатория

Гарантия на фургон (гарантия на шасси, внутреннее и наружное оснащение фургона предоставляется их заводами-изготовителями)

12 месяцев или 35 000 км пробега – в зависимости от того, что из указанного наступит ранее.

Подписав настоящую спецификацию, Покупатель подтверждает, что прочитал и согласен с правилами эксплуатации Продукции, периодичностью проведения технического обслуживания (ТО) и списком операций, регламентируемых для каждого ТО, условиями предоставления гарантий заводом-изготовителем Продукции, содержащимися в Паспорте фургона.

Кол-во поставляемых по настоящему коммерческому предложению единиц Продукции

1 (одна) шт.

Условия оплаты

Первый платеж в размере 50%, перечисляется Покупателем в течение 3 (трех) банковских дней с даты выставления Продавцом счета на оплату.

Второй платеж в размере 50%, перечисляется Покупателем в течение 3 (трех) банковских дней с даты его уведомления (сканированной копией посредством электронной почты или с использованием факсимильной связи) Продавцом о сроке готовности Продукции к отгрузке.

Срок поставки

40 (сорок) рабочих дней с даты поступления первого платежа на расчетный счет Продавца. Продавец оставляет за собой право досрочной поставки.

Условия поставки

Фургон установлен на шасси.

Место поставки

г. Москва Кантемировская 59 А, территория Автокомбинат 41

Срок действия предложения

В пределах текущего квартала.

Цена  автомобиля с указанным  фургоном  5 897 000  рублей с условием поставки город Москва.

# Footnotes

Выгородка – внутреннее пространство фургона, ограниченное вертикальными стенами от пола до потолка фургона. Ниша – внутреннее пространство фургона, ограниченное вертикальными и горизонтальными стенами. Отсек – то же, что и выгородка, но имеющее вход для людей.