Спецификация на транспортное средство HYUNDAI HD 78.

Технические характеристики шасси.

| Модель: | HD78 | Двигатель: |
| --- | --- | --- |
| Вид транспортного средства: | Шасси Long | Модель: D4DD EURO-IV |
| Кабина: | Standard Wide | Объем: 3933 см.куб. |
| Размеры Длина: Ширина: Высота: Колесная база: Клиренс: | 6715 мм 2010 мм 2285 мм 3735 мм 235 мм | Мощность: 140 л.с. Макс. крутящий момент:372 Hm |
| Свес Спереди: Сзади: | 1120 мм 1660 мм | Подвеска рессорная Шины: Спереди 7.00Х16-10PR Сзади 7.00Х16-10PR |
| Минимальный радиус поворота: | 7.3 м |  |
| Максимальный угол подъема (tan): | 0.339 |  |
| Снаряженная масса автомобиля: Максимально разрешенная масса: Объем топливного бака: | 2825 кг 7500 кг 100 литров |  |

Комплектация STD

Трехместная кабина

Гидроусилитель руля

Обогрев зеркал заднего вида

Аудиоподготовка 2 динамика с антенной

Противотуманные фары

Горный тормоз

Регулируемая в двух направлениях рулевая колонка

Две аккумуляторные батареи 2х90 А/ч.

Система подогрева впускного коллектора

Ящик для инструментов

Технические характеристики изотермического фургона.

Назначение: Кузов-фургон для перевозки груза. «MetalTech» (Германия)

|  | Описание |
| --- | --- |
| Назначение | Изотермический |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм.: | 5100x2200x2000 |
| Обьем фургона, куб.м | 21,1 |
| Тип и толщина панелей, мм: крыша боковые стенки передняя стенка задние двери | Сендвич панель, 5-и слойная; 51 51 51 51 |
| Материал панели и тип утеплителя | Панели типа "сэндвич", герметично закрытые и не допускающие попадания влаги. Конструкция панели – каркас стальной из прямоугольного замкнутого профиля, наполнение экструдированный пенополистирол, внешниее покрытие – армированный пластик - 0,5 мм, внутреннее покрытие – армированный пластик -0,5 мм |
| Пол | оцинкованный лист 2 мм экструдированный пенополистирол 55 мм фанера транспортная |
| Задние двери | Двустворчатые |
| Обрамление | Уголок стальной оцинкованный |
| Надрамник | Прямоугольник 120х60х3; шаг 700мм, оцинкованный |
| Цвет фургона | R9010 - Белый |
| Фурнитура | Замок контейнерный кпл. – 2 шт. Навесы дверей задних кпл. – 6 шт. Фиксатор открытого положения дверей – 2 шт. Материал - оцинковка |
| Внутренние освещение | Одна лампа. |
| Наружные габаритные фонари | Позиционная лампа передняя 5вт. – четыре шт. |
| Боковые противоподкатные брусья |
| Задние пластиковые крылья шасси |
| Задние резиновые отбойники |

Cтоимость автомобиля c изотермическим фургоном   = 1 830 000 руб. в том числе НДС 18%

2015 год выпуска. Автомобиль в наличии.

С Уважением!

Старший менеджер по продажам

ООО "Альтера"

http://bongoporter.ru/

Болоцкий Алексей.

8-495-737-97-21

8-916-611-39-91