KIA Bongo III 4х4 2012/13 год.

Длинна, мм 4760 Ширина, мм 1740 Высота, мм 2105 Колея передняя, мм 1490 Колея задняя, мм 1490
Снаряженная масса, кг 1669
Емкость топливного бака, л 60
Расположение спереди, продольно

Расположение и количество цилиндров 4, в ряд
Рабочий объем, см3 2497
Количество клапанов 16 DOHC
Тип дизельный с системой впрыска Common Rail
Нагнетатель с турбонаддувом и интеркуллером
Диаметр цилиндра, мм 97,1
Ход поршня, мм 98,0
Степень сжатия 19,0
Максимальная мощность, л.с./об/мин от 126 до 133/3800
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин 246/2000
Тип рулевого усилителя гидроусилитель
Подвеска передняя, двойные поперечные рычаги, торсионная, со стабилизатором поперечной устойчивости
Подвеска задняя рессорная
Тормоза передние дисковые вентилируемые
Тормоза задние барабанные
6 ступенчатая коробка передач 4WD-раздатка с пониженной передачей. подогрев топливного фильтра
Комплектация:
Передние электростеклоподъемники, кондиционер, Центральный замок, Электрозеркала с обогревом, CD-магнитола, Комплект их 4-х колес Зимние шипованные на дисках (нагрузка от 730 до 850 кг. На колесо)
Борт/Тент – 2,6*1,7*1,7 (Внешний габарит)

Стоимость автомобиля –

Болоцкий Алексей

ООО "Альтера"

г. Москва, ул. Кантемировская, д. 59 А

тел.: (495) 737-97-21

тел. моб.: (916) 611-39-91

email: saleporter@mail.ru

hd@bongoporter.ru